# Конспект урок 89

# Тема: Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

Мета: формувати знання про каталіз, каталізатори та інгібітори, гомогенний і гетерогенний каталіз.

# Обладнання: підручник,  обладнання і реактиви для експерименту

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: бесіда, робота з підручником, демонстрації:

Демонстрація:

14. Взаємодія алюмінієвого (цинкового) пилу з йодом під дією води.

# Хід уроку:

# І.  Організація класу

# ІІ. Оголошення теми і мети уроку

# ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прийом «Мікрофон». Перерахувати чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій?

# IV. Мотивація навчальної діяльності

# Сьогодні ми більш глибше вивчимо ще один чинник, що впливає на швидкість хімічних реакцій – це каталіз.

# V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про каталіз та його види

Каталізом (від грецьк. - руйнування) називають зміну швидкості хімічних реакцій у присутності каталізаторів.

Каталізаторами називають речовини, які змінюють швидкість хімічних реакцій, а самі (хімічно та кількісно) залишаються незмінними.

У наш час каталізні процеси становлять основу багатьох технологій. При використанні каталізаторів швидкість хемічних реакцій збільшується в тисячі й навіть мільйони разів. Каталізні процеси лежать в основі виробництва бензину, амоніаку, сірчаної й азотної кислот, спиртів, альдегідів тощо. Каталіз широко використовують у процесі виробництва лікарських речовин, мийних засобів.

Каталіз лежить в основі перспективних способів виробництва рідинного палива з вугілля, сланців, торфу.

Усе ширше використовують каталіз для охорони довкілля від забруднення стічними водами, шкідливими промисловими газами.

У більшості каталізні процеси є безперервними, замкненими, безвідходними, енергоощадними, дуже продуктивними. Каталізні процеси за техніко-економічними показниками не мають собі рівних.

Каталіз - явище своєрідне: для отримання кожного окремого виду продукції використовують свій каталізатор.

Роль каталізаторів виконують тверді, рідинні та газові речовини.

Тверді каталізатори - це метали (мідь, срібло, платина, хром та ін.) й оксиди (V2O5, Si02, Al203 , алюмосілікати тощо).

Рідинні каталізатори - це кислоти та луги, наприклад сірчана кислота (H2S04), фосфорна кислота (Н3РО4).

Газові каталізатори використовують дуже рідко.

Залежно від агрегатного стану каталізатора та реагуючих речовин (сировини) каталізні процеси поділяють на гомогенні та гетерогенні. Між ними не можна провести чіткої межі.

Гомогенним каталізом називають такий каталіз, у ході якого складові сировини та каталізатор перебувають в одному агрегатному стані, найчастіше це газ або рідина.

Наприклад, виробництво етилового спирту з етилену гідратацією (від грецьк. - вода).

Гідратацією називають приєднання води до різних речовин.

Роль каталізатора виконує сірчана кислота (H2S04).

Гомогенний каталіз відбувається з великою швидкістю. Проте він має такі недоліки:

-  складно відділити каталізатор від готової продукції;

-  забруднення отриманої продукції каталізатором,

-  втрати каталізатора.

Гетерогенним каталізом називають такий каталіз, в ході якого складові сировини та каталізатор перебувають у різних агрегатних станах.

Каталізна реакція проходить на межі фаз. каталізатор - реагуючі речовини.

Процес гетерогенного каталізу, що проходить на поверхні твердого каталізатора складається з кількох стадій.

1) дифузія складових сировини до поверхні каталізатора;

2) адсорбція їх на поверхні каталізатора з утворенням нестійких комплексів (сировина ↔каталізатор);

3) перегрупування атомів з утворенням нових комплексів (утворена продукція ↔ каталізатор);

4) десорбція продукції з поверхні каталізатора;

5) дифузія продукції від поверхні каталізатора в зону виходу.

Швидкість кожної стадії залежить від багатьох чинників температури, тиску, концентрації, часу контактування, швидкості перемішування суміші тощо. Залежно від того, яка з цих стадій лімітуюча, цю і використовують для збільшення швидкості процесу. Наприклад, якщо лімітуючою стадією є дифузія, то для збільшення швидкості процесу треба змінити швидкість перемішування сировини.

Гетерогенний каталіз позбавлений недоліків, які має гомогенний.

# VІ. Закріплення вивченого матеріалу

# Робота з підручником – терміни на дошці (підручник стр.109-110)

# Каталізатор –

# Рідкий, твердий, газовий

# Гетерогенний, гомогенний

# Каталітична реакція –

# Інгібітор –

# Отруєння каталізатора –

# Специфічна дія каталізатора –

# Приклади каталітичних реакцій:

# 1)           2)            3)             4)             5)                6)

# Ферменти –

# Отруєння біологічних каталізаторів.

VІ. Підведення підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання &19